Коммерческое предложение по линию сахарного печенья 75 кг/час

Предлагаемая линия по производству сахарного печенья с отсадкой на сетчатый под шириной 600 мм, состоит из следующих основных узлов:

- Машина тестомесильная ТМ-70

Тестомесильно-взбивальная машина ТМ-70 - промышленный тестомес шиберного типа без опрокидывания предназначен для замеса всевозможных видов теста: сахарного, песочного, пряничного, заварного, сдобного и прочее, а так же для взбивания масляных и жировых кремов

Принцип работы:

В стационарную дежу тестомеса для крутого теста в необходимой последовательности загружаются ингредиенты и закрывается крышкой. На пульте управления выставляется необходимое время работы тестомеса и скорость вращения лопастей и запускается. По истечении установленного времени подается звуковой сигнал и тестомес останавливается. Готовое тесто выгружается снизу через шиберное устройство в подкатную дежу.

Модификации на выбор:

- Медленное исполнение - 10-40 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). Для сахарного теста, пряничного, сушки и т.д.

- Быстрое исполнение - 40-140 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). Для песочного теста, взбивания масс и т.п.

| Технические характеристики | ТВМ-70 |
| --- | --- |
| Количество лопастей, шт. | 2 |
| Скорость вращения лопастей, об/мин (плавная регулировка) | 10-40 / 40-140 |
| Объем дежи, л | 70 |
| Разовая загрузка, кг | 50 |
| Производительность, кг/ч | до 280 |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 2 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1200х550х1500 |
| Масса, кг | 240 |

- Машина формовочная МФ-600

Машина формовочная МФ Предназначена для формования заготовок сахарного печенья прямоугольной, овальной или круглой формы с нанесением различных рисунков на отформованном тесте с последующим переходом на под печи или на сетчатый под устройства намазки или посыпки, а затем на сетчатый под печи. Формующие барабаны (роторы) могут поставляться отдельно, в том числе с эксклюзивным рисунком по эскизу заказчика. Машина представляет собой металлический каркас, на котором смонтирован блок формовки. Подающий вал блока формовки берет тесто из бункера и сжимает его в выемках формующего барабана. Лезвие очистки устраняет избыток теста. Разгрузочная лента, помещается между формовочным барабаном и прижимным валом, извлекает заготовки из форм и укладывает их на сетчатое полотно печи конвейерной.

| Технические характеристики | МФ-600 | МФ-900 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, кг/час | до 300 | до 450 |
| Ширина конвейера, мм | 600 | 900 |
| Установленная мощность, кВт | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1400х1200х1300 | 1400х1500х1300 |
| Масса, кг | 300 | 400 |

- Печь кондитерская модульная ПКМ-3-600

Печь кондитерская модульная ПКМ – это современное высокотехнологичное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для выпечки кондитерских изделий на сетчатом поде печи. Печь изготовлена с учетом ее эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | ПКМ |
| --- | --- |
| Количество пекарных модулей, шт. | 3 |
| Производительность (по сахарному печенью), кг/ч | 120 |
| Номинальное напряжение, В | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20 |
| Регулировка мощности по зонам, % | 0 – 99 |
| Ширина сетчатого конвейера, мм | 600 |
| Температура в зоне выпечки, °С | 50 - 300 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Габариты (ДxШxВ), м | 7,3x1,2x1,8 |
| Масса, кг | 700 |

Устройство и принцип работы:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический силовой блок. В каждой пекарной камере имеется вытяжной тоннель, который соединен с вытяжным зондом на приемном столе. Температурный режим в пекарных камерах создается с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭН), расположенных сверху и снизу. Печь имеет двухслойную теплоизоляцию вокруг пекарных камер, что обеспечивает уменьшение теплопотерь и энергозатрат при работе. Обшивка печи выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов печи. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Конвейер охлаждения КОХ-2-2-600

Конвейер охлаждения КОХ-2 – многосекционный одноярусный охлаждающий конвейер для кондитерских изделий с различной шириной рабочей зоны. Изготовлен с учетом эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | КОХ-2-2-600 |
| --- | --- |
| Количество модулей, шт. | 2 |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Вытяжные вентиляторы, шт. | 1 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400В 50Гц |
| Габариты (ДxШxВ), м | 5,3x1x1,8 |
| Масса, кг | 400 |

Устройство и принцип работы:

Конвейер состоит из нескольких модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический пульт управления. Через одну секцию устанавливается вытяжной вентилятор. Обшивка выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550  предназначен для упаковки продукции в термоусадочную пленку. Позволяет осуществлять упаковку широкого круга продукции: крупы, сахар, конфеты, макаронные изделия, хлеб, печенье, консервы, вода, пиво, семечки, пельмени, полуфабрикаты и прочих мелких сыпучих продуктов. Основным достоинством ТПЦ-550 является универсальность, так как применяемая в данном аппарате плавная регулировка температуры дает возможность не только упаковывать широкий набор изделий, но и использовать для этого пленку разного типа и толщины.

| Технические характеристики | ТПЦ-550 |
| --- | --- |
| Производительность, уп./час | до 300 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Максимальные габариты упаковки, мм | 400х300х130 |
| Максимальная температура в термокамере, ºС | до 200 |
| Размер термокамеры (ДxШxВ), мм | 750х470х300 |
| Тип используемой пленки | ПВХ, ПЭ, ПП |
| Характеристики используемой пленки | рекомендуемые типы 102,153,108, коэффициент усадки 60*40 |
| Ширина используемой пленки, мм | до 650 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2100х800х1400 |
| Масса, кг | 90 |

Образцы готовых изделий

| 0013 | 0017 | 0032 |
| --- | --- | --- |
| 0061 | 0062 | 0063 |
| 0064 | 0065 | 0066 |
| 0084 | 0085 | 0088 |
| 0097 | 0105 | 0111 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Машина тестомесильная ТМ-70 | 1 | 220 000,00 |
| Машина формовочная МФ-600 | 1 | 690 000,00 |
| Печь конвейерная модульная ПКМ-3-600 | 1 | 994 000,00 |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-2-600 | 1 | 589 000,00 |
| Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550 | 1 | 95 000,00 |
| Всего: | 2 588 000,00 |
| Пусконаладочные работы 5% (в стоимость не входит проезд и проживание) | 1 | 129 000,00 |
| Итого: | 2 717 000,00 |

Дополнительное оборудование:

Ротор формовочный к машине МФ-600 – 100 000,00

Котел КПЭ-160 с глицерином, мешалкой, слив 40 мм – 226 500,00

Машина намазки МН-600 – 264 000,00

Машина посыпки МП-600 – 286 000,00

Машина-стеккер СТК-2 – 860 000,00

Условия оплаты:

- 50% предоплата.

- 50% по факту готовности к отгрузке.

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99